## Slide 1: HASIL RANCANG BANGUN
ALAT PENDETEKSI TANAH LONGSOR

## Slide 2
BLOK DIAGRAM SISTEM
Gambar 1. Diagram blok sistem yang dibangun.
Sensor Pergeseran
Arduino Uno
SIM 900A
Server
Web Apps
Sistem
Basis Data
Baterai
Inverter
Panel Surya
Megaphone
Lokasi Pemantauan
Keterangan:
: Aliran suplai listrik
: Aliran data
1

## Slide 3
DIAGRAM RELASI ENTITAS BASIS DATA
Gambar 2. Diagram sistem basis data yang dibangun.
2

## Slide 4
DETAIL ALAT PENDETEKSI LONGSOR
3
Gambar 3. Detail alat pendeteksi longsor.

## Slide 5
DETAIL ALAT PENDETEKSI LONGSOR
4
Gambar 4. Detail alat pendeteksi longsor bagian tampak atas.
Gambar 5. Detail panel box.

## Slide 6
HASIL RANCANG BANGUN
Panel Surya: komponen untuk menyuplai energi listrik dari hasil konversi sinar matahari.
1
Gambar 5. Alat sistem EWS.
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Megaphone: komponen untuk memberikan notifikasi apabila terdeteksi longsor.
2
Panel Box: kumpulan komponen sistem kontrol dan sistem kelistrikan dari alat EWS.
3
5

## Slide 7
HASIL KERJA SISTEM
6
Mulai
Baca sensor
Pergeseran > 29 cm?
Notifikasi SMS dan Telegram serta Megaphone berbunyi
Data dikirim ke server basis data
Web App mengambil data dari server basis data
Web menampilkan data pergeseran dan waktu pencatatan
Selesai
Ya
Tidak
Gambar 6. Diagram alir kerja sistem.

## Slide 8
SISTEM YANG SUDAH ADA
Sistem hanya digunakan untuk penanda terjadi longsor atau tidak, namun tidak bisa dipantau.
Jika sistem yang dibuat oleh Bu Dwikorita, sistem dibuat dengan laser sebagai salah satu sensornya.
Sistem hanya menggunakan WIFI untuk mengirim datanya.
SISTEM SAAT INI
Sistem sudah dapat dilakukan monitoring dan dapat diakses dari mana saja.
Sistem yang dibuat masih berupa sistem mekanik untuk sensornya.
Sistem menggunakan GPRS Module.
PERBANDINGAN SISTEM
7

## Slide 9
KELEBIHAN SISTEM
Dapat diakses tanpa WIFI
Tidak perlu suplai dari PLN
Baterai dapat bertahan 5-6 hari
9

## Slide 10: TERIMA KASIH